SOALAN-SOALAN FINAL

SOALAN 1 JAN 2006

- Terangkan fungsi penukar tertib dalam angker bagi sebuah motor AT

2 M

- Senaraikan Tiga (3) jenis kehilangan di dalam mesin AT		3 M

- Sebuah motor AT belitan tindih, 8 kutub mempunyai bekalan 200V. Abgkernya mempunyai 800 pengalir dan rintangan 0.8 ohm. Jika fluks perkutub ialah 40mWb  dan arus angker ialah 30 A,  kirakan ;

  - Kelajuan		N = 330 psm					4 M

  - Daya kilas yang dihasilkan	   Ta= 152.79Nm			4 M

- Sebuah motor majmuk sambungan panjang 50kW,250V dipacu pada 1000 psm.Rintangan angker, medan siri dan medan pirau masing-masing berjumlah 0.4ohm , 0.2ohm dan 200ohm. Tentukan ;

- Nilai dge balas		Eb = 130.75V

- Kuasa yang dihasilkanb dalam angker	 Pa= 25.99Kw	12 M

SOALAN 2 JULAI 2005

- Berikan Tiga ciri-ciri yang berkaitan dengan motor siri dan motor pirau AT

6 M

- Nyatakan lima faktor pemilihan sesuatu jenis motor AT		5 M

- Kirakan daya gerak elektrik  balas (Eb) yangg terhasil bago motor AT di bawah ini;

  - Arus di angker 8 A,voltan 145V, rintangan angkir 3 ohm.  Eb = 121V

  - Arus di angker 30 A, voltan 240V ,rintangan angker 0.7 ohm ketika motor belum berputar.	Eb = 219V					6 M

- Penjana belitan medan pirau mempunyai rintangan 15ohm, rintangan angker 0.02ohm, voltan punca keluaran 120 V, voltan terjana (Eg) adalah sebanyak 127V.Kirakan arus beban penuh.       IL = 342A

8 M

SOALAN 3 JULAI 2004

- Berikan tiga cara kawalan kelajuan motor arus terus		6 M

- Dengan  bantuan gambarajah, terangkan cara kerja kawalan kelajuan motor arus terus menggunakan reostat sebagai pengatur medan

9 M

- Sebuah motor arus terus , 8 kutub diberikan voltan sebanyak 415V  dan arus yang ditunjukkan pada angker sebanyak 50 A.Gelung angker dibuat secara bertindih sebanyak 888 pengalir dan nilai rintangannya ialah 0.25ohm. Nilai fluks yang digunakan sebanyak 0.025 Weber. Kirakan kelajuan motor tersebut.		N = 544 psm			10 M

SOALAN 4 JAN 2007

- Berikan 3 cara untuk mengawal kelajuan motor AT  		3 M

- Nyatakan 3 ciri motor AT pirau						3 M

- Sebuah motor AT pirau mengambil arus 220A pada bekalan 100V. Diberi nilai rinrangan medan pirau dan angker masing-masing bernilai 20 ohm dan 0.015 ohm. Kirakan :-

  - Dge balas (Eb)     (260V)

  - Kuasa yang digunakan untuk memutarkan angker 	(2636W)

6 M

- Sebuah motor AT majmuk pirau panjang 6 kutub mempunyai angker belitan tindih dan menerima arus bekalan sebanyak 200 A pada bekalan 100 V. Rintangan pemirau . angker dan siri masing-masing bernilai 50 , 0.05 dan 0.4 ohm . Jika motor ini mempunyai 240 pengalir dan fluks perkutub sebanyak 20mWb . Kirakan :

  - Arus pirau dan siri   If = 2A   dan  Ise = 198A

  - Dge balas   Eb = 10.9 V

  - Kuasa keluaran angker     Pa = 2158.2 W

  - Daya kilas bagi angker   Ta = 151 Nm																13 M

SOALAN 5 Julai 2007

- Berikan Tiga (3) ciri yang berkaitan dengan motor siri dan motor pirau arus terus.										( 6 M )

- Nyatakan lima faktor pemilihan sesuatu jenis motor arus terus

( 5 M )

- Kirakan daya gerak elektrik balas yang terjana bagi motor arus terus di bawah ;

  - Arus di angkir 8 A , voltan 145 V , rintangan andkir 3 ohm. 121 V

  - Arus di angkir 30A , voltan 240 V , rintangan angkir 0.7 ohm , motor belum berputar.  219 V 						( 6 M )

- Penjana belitan medan pirau mempunyai rintangan 15 ohm , rintangan angker 0.02 ohm , voltan punca keluar 120 V ,voltan terjana adalah sebanya 127 V. Kirakan arus beban penuh.	Il = 342 A		( 8 M )

SOALAN 6 Jan 2008

- Nyatakan definisi motor 							( 6 M )

- Nyatakan fungsi kompenen berikut dalam sebuah motor At

  - Teras Kutub

  - Gelang angkir

  - Berus karbon								( 9 M )

- Lakar dan labelkan rajah litar skematik bagi sebuah motor pirau AT serta tuliskan persamaan voltan dan arus

- Sebuah motor pirau AT menerima arus 100A dan voltan bekalan 240V. Jika rintangan angkir adalah 0.04 ohm dan rintangan medan adalah 50 ohm.Kirakan nilai :

- Arus pirau  ( 4.8 A )

- Arus angkir  ( 95.2 A )

- Dge balas	( 236.19A )								( 8 M