SOALAN-SOALAN FINAL

SOALAN 1 JANUARI 2005

- Senaraikan tiga kebaikan motor aruhan 3 fasa			3 M

- Nyatakan Dua jenis pemutar bagi motor aruhan 3 fasa		2 M

- Sebuah penjana AU 3 fasa, 5 kutub, 300 V ,50 Hz di pacu dengan 750 psm di mana pemutar mempunyai 4 lubang alur/fasa dan 15 pengalir/lubang alur. Jika fluks berguna ialah 15mWb, kirakan ;

  - Peratus gelincir pada beban penuh  ( 37.5% )

  - Voltan pemutar semasa pegun  ( 99.9 V )

  - Frekuensi pemutar  ( 18.75 Hz )

  - Voltan pemutar ketika berputar   ( 37.46V )		12 M

- Sebuah motor aruhan 4 kutub , 60 Hz dipacu dengan 1400 psm pada beban penuh. Kirakan ;

- Kelajuan segerak     ( 1800 psm )

- Kelajuan gelincir      ( 0.22 )

- Frekuensi arus pemutar   ( 13.2 Hz )			8 M

SOALAN 2 JANUARI 2005

- Nyatakan tiga kebaikan dan kelemahan motor au 3-fasa		6 M

- Berikan persamaan d.g.e terjana setiap fasa dan terangkan satu persatu

3 M

- Sebuah motor aruhan 3 fasa, 1.5 k.k 440 V, 50 Hz mempunyai kelajuan beban penuh sebanyak 950 p.s.m. Sekiranya motor berkenaan mempunyai 6 kutub , kira frekuensi arus pemutar pada keadaan beban penuh ( 25 Hz )

6 M

- Sebuah motor aruhan 415 V, 60Hz 4 kutub pemutar pada kelajuan 1600 psm apabila mengambil kuasa sebanyak 37kW pada faktor kuasa 0.75 mengekor. Kehilangan pemegun ialah 1.5kW. Kirakan ;

  - Gelincir , S  ( 11% )

  - Kehilangan tembaga   ( 35.5 Kw )

  - Arus bekalan	( 68.6 A )							10 M

SOALAN 3 JAN 2007

- Sebuah motor aruhan disambung  secara delta ke bekalan 315V , 8 kutub , 50Hz dengan gelinciran pada beban penuh sebanyak 9 %. Kirakan :-

  - Kelajuan segerak  ( 750 psm)

  - Nr pada kelajuan penuh   ( 682.4 psm )

  - Frekuensi pemutar ketika bermula dan pada beban penuh

( 4.5 Hz)

- Satu pengulangalik 12 kutub , 200V , 60Hz dipacu dengan 175 psm di mana pemutarnya mempunyai 456 pengalir. Jika fluks berguna ialah 25mWb. Kirakan :-

- % gelinciran     ( 70.83 % )

- Voltan pemutar semasa pegun , E0   (1518.48V )

- Frekuensi pemutar pada beban penuh (42.498 Hz)

- Voltan pemutar semasa berputar ( 1075.54 V )

SOALAN 3 DEC 2007

- Dengan bantuan gambarajah terangkan kendalian sebuah motor aruhan 3 fasa.									( 12 M )

- Sebuah motor aruhan 6 kutub berputar dengan kelajuan 950 psm bila disambungkan kepada bekalan 240V , 50 Hz. Kirakan ;

- Kelajuan segerak   (1000psm)

- Peratus gelinciran   ( 5% )

( 7 M )

SOALAN 4 JAN 2008

- Berikan maksud istilah-istilah berikut:

  - Kelajuan segerak

  - kegelinciran

- Senaraikan 3 ciri-ciri motor AU aruhan 1 fasa

- Nyatakan fungsi bagi penghidup (stater).Senaraikan 3 jenis penghidup

( 5 M )

- Sebuah motor  aruhan AU 3 fasa a kutub berputar pada kelajuan 1000 psm pada kadaran beban penuh.

- Kelajuan segerak ( 1500rpm )

- Kegelinciran   ( 0.33 )

- Frekuensi rotor	( 16.5 Hz )						  ( 10 M )