SOALAN 1JANUARI 2006

- Lakarkan gambarajah litar auto pengubah penurun dan auto pengubah penaik.									( 4 markah )

- Sebuah pengubah mengandungi tiga binaan asas. Nyatakan binaan tersebut.									( 3 markah)

- Sebuah pengubah fasa tunggal 200kVA , 3300/240V , 50 Hz mempunyai gegelung 80 lilitan pada bahagian sekunder . Dengan menganggap pengubah tersebut unggul , dapatkan :-

  - Arus primer dan arus sekunder seketika beban penuh

(jawapan:60.6A & 833.3A)

  - Nilai fluks maksima				(jawapan : 0.0135 Wb )

  - Bilangan lilitan  gegelung primer		(jawapan : 1100 lilitan )

- Lilitan primer dan sekunder sebuah pengubah 650KVA mempunyai rintangan primer dan sekunder masing-masing bernilai 0.6 ohm dan 0.0027 ohm. Voltan primer adalah 8.57kV dan voltan sekunder 1.5 KW manakala kehilangn besi ialah 5.5 KW. Kirakan kecekapan pengubah ketika :-

- Beban penuh    	(jawapan 97.17%)

- Beban separuh     ( jawapan,96.82%)

Dengan menganggap bahawa faktor kuasa bagi beban 0.5

(12 Markah)

SOALAN 2 Julai 2005

- Jelaskan jenis-jenis pengubah					( 3 M )

- Terangkan prinsip-prinsip kerja bagi aruhan saling dalam pengubah

( 8 M )

- Lakar dahn labelkan ujian litar buka dan ujian litar pintas   ( 7 M )

SOALAN 3  Julai 2004

- Terangkan secara ringkas fungsi pengubah				( 2 M )

- Lakar dan terangkan kendalian sebuah pengubah.			( 6 M )

- Terangkan maksud auto pengubah serta berikan Dua kelebihan dan Dua kekurangnnya.									( 7 M )

- Sejenis pengubah penurun 240 / 40 digunakan di mana nilai lilitan utama ialah 720 danmenghasilkan arus sebanyak 20 A di lilitan sekunder.

Tentukan :

  - Bilangan lilitan sekunder	(Ns =120 lilitan )		        	( 3 M )

  - Arus di lilitan utama 	 (Ip = 3.33A )				( 4 M )

  - Kuasa dalam unit Watt di lilitan sekunder (800W)		( 3 M )

SOALAN 3  DECEMBER 2007

- Lakarkan dan labelkan binaan ringkas sebuah pengubah serta terangkan kendaliannya.									(10 M )

- Sebuah pengubah mempunyai nisbah voltan 240/12 beroperasi pada frekuensi 50Hz. Jika bahagian primer mempunyai 1000 liltan, kirakan ;

  - Nilai lilitan sekunder		( 50 lilitan )

  - Fluks terhasil dalam teras pengubah  (  1.08 m Wb )

  - Kuasa pengubah jika arus sekunder 50M  ( 600m VA )			( 6 M )

- Sebuah pengubah dibebani dengan beban 50 Ohm mengambil arus bekalan 6.75mA bila disambung kepada 240 V. Jika bilangan lilitan primer adalah 4000, kirakan;

- Kuasa dilesapkan pada pengubah  ( 1.62VA )

- Nilai arus sekunder  ( 0.18 A )

- Nilai  lilitan sekunder  ( 150 lilitan )

( Anggapkan pengubah adalah unggul)					( 9 M )

SOALAN 4 Jan 2008

- Nyatakan definisi bagi auto pengubah dan senaraikan 3 kebaikannya.

( 5 M )

- Sebuah pengubah fasa tunggal 200 kva,4000/200V , 50 hz mempunyai dge per lilitan sebanyak 20 dan beroperasi pada ketumpatan fluks maksima 1.4T. Kirakan :

  - Bilangan lilitan primer dan sekunder   ( Np = 200 & Ns = 10 )

  - Luas keratan rentas bagi teras	( 0.0643 m2 )

- Sebuah pengubah 400 kVA mempunyai kehilangan tembaga 1.2 kW pada beban penuh dan kehilangan besi sebanyak  150 W. Hitungkan kecekapan pada beban penuh jika faktor bagi beban ialah 0.85	  ( 99.6 % )

( 8 M )